附件1

上海市普通中小学校建设补充技术要求

前  言

本补充技术要求系根据市委2号课题《推进本市城乡发展一体化》要求，由上海市教育委员会主编，委托上海市教育基建管理中心具体组织编制。

上海市《普通中小学校建设标准》（DG/TJ08-12-2004）（以下简称《04标准》）自2004年颁布以来，对上海市中小学校的规划和建设起了十分重要作用。随着经济发展和教育改革的深入，学校建设面临新形势、新情况。期间，国家《中小学校设计规范》（GB 50099-2011）完成修订，对原规范较多内容进行了补充和调整，并于2012年1月1日颁布实施。本补充技术要求主要对《04标准》相关内容进行补充和完善，本市新建、改建和扩建学校工程，除满足《04标准》以外，尚应满足本补充技术要求相关规定。

主编单位：上海市教育委员会

参编单位：上海市教育基建管理中心

第一章 总则

第一条 为贯彻落实上海市教育综合改革要求，促进本市城乡义务教育阶段学校教育设施均衡发展，合理配置教育资源，适应普通中小学校教育改革和现代化建设,满足多样化的教学需求,特制定本补充技术要求。

第二条 本补充技术要求“普通中小学”特指义务教育阶段学校，不含高中。

第三条 本补充技术要求与《04标准》配合使用，是编制、评估和审批普通中小学校建设项目建议书、可行性研究报告、校园规划设计和建设用地的依据，也是有关部门监督检查普通中小学校建设标准的尺度。

第四条 本补充技术要求适用于普通中小学校建设项目的规划设计和建设。改建和扩建的普通中小学校可参照执行。

第五条 普通中小学校的建设，必须贯彻安全、适用、经济、美观的原则，首先保证师生安全。在抗御重大意外自然灾害时，学校可作为周边地区的紧急避难疏散场所。

第六条 普通中小学校建设应统筹规划、合理布局，符合城乡及城镇化建设规划，先规划后建设。结合本地区的常住人口及生源实际情况，建设资源节约型和环境友好型的绿色校园。

第七条 学校建设用地在满足建筑用地、体育用地、绿化用地相关规定和用地指标前提下，以“集约用地、统筹功能、综合利用、资源共享”为原则，结合市政府有关用地标准等文件统筹考虑。

第八条 本补充技术要求在《04标准》基础上，主要对建设用地和校舍用房设置进行了补充。

第九条 普通中小学校校舍建筑设计及技术规定按照国家有关部门发布的《中小学校设计规范》执行。学校安全技术防范设施系统应按照国家有关部门发布的《中小学校幼儿园安全防范工作规划》执行。

第十条 普通中小学校建设除执行《04标准》与本补充技术要求外，尚应符合国家现行相关标准与规范的规定。

第二章 建设规模

第十一条 义务教育阶段学校建设应按小学五年制、初中四年制或九年一贯制学制设置。建设规模应根据批准的学校规模和城市建设规划的要求确定，小学为20、25、30班，九年一贯制学校为27、36、45班，初级中学为24、28、32班。

第十二条 小学每班应为40人，初中每班应为45人。

第十三条 新建住宅区应根据规划常住人口配建中小学，每2.5万人配建30班规模小学一所和24班规模初中一所。

第三章 学校布局与选址

第一节 学校布局

第十四条 普通中小学校的布局应根据城乡及城镇化建设规划要求，结合人口密度、生源分布、市政交通、周边环境、地形地貌等综合条件确定，合理布点。

新建居住区应根据规划及建设规模、常住人口及出生率，配套规划建设相应办学规模的中小学。

第十五条 普通中小学服务范围应以就近入学为原则，根据学校办学规模和方便学生就读等因素确定。

第二节 学校选址

第十六条 新建普通中小学校选址应符合下列规定：

一、应选在阳光充足、空气流通、场地干燥、排水通畅、地势较高的地段，具备提供市政基础设施和布置运动场地的条件。

二、严禁建设在地震、地质塌裂、暗河、洪涝等自然灾害、人为风险和污染超标的地段。校园及校内建筑与污染源的距离应符合对各类污染源实施控制的现行国家防护标准的有关规定。

三、应远离殡仪馆、医院的传染病房及太平间等建筑。与易燃易爆场所间的距离应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定。与网吧等公共娱乐场所间的距离不得小于200米。

四、严禁高压电线、长输燃气管道、输油管道及通航河道穿越或跨越学校校园；当在学校周边敷设时，安全防护距离及防护措施应符合相关规定。

五、教学区的声环境质量应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》。主要教学用房的外墙与铁路路轨的距离不应小于300米，与高速路、地上轨道交通线或城市主干道的距离不应小于80米。当距离不足时，应采取有效的隔声措施。

六、学校周界外25米范围内邻里建筑处的噪声级不应超过现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》有关规定的现值。

七、学校周边应有良好的交通条件，有条件的宜在校门口设置临时停车场地，与学校毗邻的主干道应设置适当的安全措施，以保障学生安全跨越。

第四章 校园规划和建设用地

第一节 校园规划

第十七条 新建中小学校园总体规划应因地制宜，合理利用地形、地貌，并根据需要适当预留发展用地。应按照“功能分区合理、资源节约、环境保护、绿色校园”的原则。并应符合下列要求：

一、校园总平面应按教学、体育运动、生活等不同功能进行分区，合理布局。各区之间联系方便，互不干扰。

二、教学区的教室、图书室（馆）、实验用房应布置在校园的安静区域，教室应有良好的建筑朝向。

三、体育活动场地与教学用房应有合理的间距。环形跑道的田径场地和球类场地，其纵轴宜南北方向布置。根据本市体育场所有关管理办法，学校体育活动场地宜向社会开放。

四、校园内各建筑之间、校内建筑与校外相邻建筑之间的间距应符合国家现行标准和规范中的规划、消防、卫生防护、日照等有关规定。

五、学校主要出入口的位置，应有利于人流疏散，不宜紧靠交通主干道。校门外侧应留有缓冲场地并设置警示标志。有条件的中小学宜在校门口设置零时停车场，供家长接送学生时使用。

六、校园内的主要交通道路应根据人流、车流和消防要求布置，路线应便捷、通畅。校园道路不应穿越体育活动场地。

七、校园建筑应合理组合，建筑形式和风格应力求体现教育建筑的文化内涵。校园绿化应结合建筑景观统一规划设计和建设。

第十八条 校园内室外给排水、燃气、热力、电力、通讯、网路等地下管线，应根据校园总体规划的要求合理布置。变配电系统应独立设置。

第十九条 校园内应设置独立的旗杆、旗台，位置宜在主要运动场区或校园中心广场的显要位置。

第二十条 校园应设围墙、校门、门卫传达室，并设置安防设施。

第二节 建设用地

普通中小学校用地应以“集约用地、统筹功能、综合利用、资源共享”为原则，满足学校建筑用地、体育用地、绿化用地有关规定。停车位的设置满足《建筑工程交通设计及停车库（场）设置标准》，有条件的学校可在此基础上适量增设停车位，非教学时间宜向社会开放。

第五章 校舍用房配置

普通中小学校舍用房配置除满足《04标准》第5章规定外，尚应满足以下条文要求：

第二十一条 增设安防监控室：使用面积24㎡，用于学校安全技术防卫设施的管理和监控检查。

第二十二条 增设心理辅导室（心理活动室）：使用面积约50㎡，用于组织和实施心理健康教育，提供面向全体学生、教师和家长心理健康辅导的专门场所。

第二十三条 增设拓展实验室：每所学校至少设置一个拓展类实验室。小学每间使用面积85m2，初中每间使用面积96m2。

第二十四条 体育活动室（室内体育馆）补充规定：

一、室内宜布置标准篮球场一片，根据需要可设置乒乓房、健身房等功能用房，并附设办公管理、更衣、淋浴、厕所等用房。

二、宜贴近室外体育场地设置，位置宜相对独立，便于对社会开放。

三、以球类项目为主的体育活动室的平面尺寸宜为20m×36m、24m×36m、36m×36m、36m×52m等。

四、兼作集会场所使用时，应进行声学设计，预留灯光、声学等设备条件。

第二十五条 多功能教室宜兼做学生剧场

一、多功能教室可设置小舞台，兼做学生剧场。另配置辅助用房一间，存放电教器材、声像设备与操作。

二、确实有需要，且具备建设条件的学校，可独立建设学生剧场。

第二十六条 室内游泳池作为选配用房

一、室内游泳池主要用于学生游泳和训练。室内游泳池的规划和建设由区县教育行政部门结合区内已有游泳池(馆),根据需要统筹合理设点布局，划定每个室内游泳池的服务学校数量和范围。

二、多个学校校址集中或组成学区时，可在其中建设条件相对成熟的学校内建设室内游泳池。学校分散时，在距各校适中学校内建设室内游泳池。

三、室内游泳池附设卫生间、更衣室、浴室等辅助用房。室内游泳池的规格，一般中小学宜为25×21m，室内游泳池和辅助用房的使用面积宜为900㎡，有特殊需要的中小学校，室内游泳池的规格可为25×50m，室内游泳池及辅助用房的使用面积宜为1630m2。

四、室内游泳池不安排学生使用时，应向社会开放。

第六章 校舍主要建筑标准

第二十七条 普通中小学校建筑标准应满足《中小学设计规范》（GB 50099-2011）有关规定。

附件2

中小学创新实验室、图书馆、安全教育共享场所

教育装备配备要求

创新实验室

创新实验室是学校拓展型课程、研（探）究型课程实施的场所，是基于满足学生个性化学习需求的课程资源，是融合学习内容、学习方式和设施设备为一体的学习环境。创新实验室通过为学生提供多类型的课程和开放性的实践活动，充分满足学生自主学习和发展的需求。

1.创新实验室要建设便于学生开展创新设计、体验、实践、探究和互动的实验环境和无线网络环境，应建设水、电、防火、遇险逃生等基础设施，场景设计和布置应突出专业文化氛围。

2.创新实验室宜划分为教学区、学生自主学习区、学生实验操作区、作品（成果）展示区以及仪器设备存放区等，各功能区域可根据需要灵活调整。

3.创新实验室应配备与学校拓展型课程、研（探）究型课程相匹配的仪器设备，仪器设备配置应融入前沿科技成果，体现综合性、开放性特征。

（1）自然科学类创新实验室宜配备具有展示和交互功能的多媒体设备，配备与课程相匹配的实验仪器设备，如：数学建模、趣味拓扑、生态园艺、植物组织培养、微生物探究、遗传与基因、医学健康等。

（2）工程技术类创新实验室宜配备具有展示和交互功能的多媒体设备，配备与课程相匹配的实验仪器设备，如：建筑设计、数控雕刻、电气控制设计、通信工程、水循环与环境、物联网、无线遥控、智能机器人等。

（3）人文社科类创新实验室宜配备具有展示和交互功能的多媒体设备，配备与课程相匹配的器材设备，如：体育运动知识与科学健身、民族体育与文化传承、动漫设计与制作、数字影音、中国陶艺、版画创作等。

4.每个学校应至少设立一个创新实验室。

学校图书馆

学校图书馆是集信息资源、学习研修和文化活动于一体的图文资源中心，是为学校教育教学和教育科研服务的机构。学校图书馆为培养学生阅读素养、开展自主学习提供良好的学习环境，提供丰富的文献资源，开展特色教育活动，为读者有效利用信息资源提供指导和服务。

1.学校图书馆的环境布局要采用全开架、“藏、借、阅、研、休”一体化的模式，为学生创设自由、舒适、便捷的阅读环境。小学图书馆还应为低年级学生创设富有童趣的阅读活动空间。学校图书馆应建设无线网络环境，并能满足大容量的多媒体信息利用的需求，应有良好的扩展性和安全防护体系，应建设水、电、防火、遇险逃生等基础设施。

2.学校图书馆应设立文献储藏、采编、阅览、宣传展示等功能区域，有条件的学校可设置研修交流、影音欣赏等拓展功能区域。

3.学校图书馆应根据本校教学任务、办学特色和师生文献需求构建种类丰富、结构合理、富有特色的文献资源体系。

4.学校图书馆应配备与其功能要求相适应的设备。

文献储藏、采编区应配备图书馆文献集成管理系统、图书采集器、条码阅读器（或二维码阅读器）、计算机、激光打印机、刻录机、扫描仪，有条件的可配备基于物联网技术的射频识别图书智能管理系统和数字图书自助借阅机等设备。

（1）阅览区应配备书架、期刊架、资料橱、阅览桌椅、计算机或移动终端等设备。

（2）宣传展示区应配备宣传栏、展示柜、计算机检索终端盒交互式显示屏等设备。

（3）研修交流和影音欣赏区宜配备相应的多媒体教学设备、影音欣赏系统、观摩椅等设备。

安全教育共享场所

安全教育共享场所是指通过模拟体验、多媒体实训、综合演练等教育方式，开展公共安全项目实训、演练的教室和基地。学生通过有效训练，可最大限度地掌握识险、避险、逃生和自救的基本要领。

1.安全教育共享场所宜通过整体设计和布置，创造逼真的安全教育模拟环境。

2.安全教育共享场所应围绕“消防安全”“交通安全”“现场急救”等安全教育主题，设置知识传授、场景体验、互动实践等功能区域。

3.安全教育共享场所应配备与安全教育主题相适应的设施设备。

（1）消防安全体验场所宜配备具有展示和交互功能的多媒体备、模拟报警电话、防毒面具、逃生结绳、仿真烟气模型、电气火灾模型、仿真灭火体验设备、地震避险体验等设备。

（2）交通安全体验场所宜配备模拟交通标识牌、移动式交通安全宣传车、交通事故演示装置、仿真道路情景布置、交通安全风险体验游戏、儿童交通安全情景布置等设备。

（3）现场急救体验场所宜配备具有展示和交互功能的多媒体设备、心肺复苏训练模型、模拟急救电话、急救箱、担架等设备。

4.各区县教育局负责安全教育共享场所的规划和建设，可选择具有公共安全教育基础的中小学校，建设公共安全教育共享教室和基地，并向周边学校辐射，共享教育资源。各区县应至少建设一个区域公共安全教育教室和基地。

5.为所有学校配置基本的用于消防、逃生演练以及紧急救护的设施设备，提升学生的安全意识和生存技能。

附件3

上海市城乡发展一体化

中小学信息化环境建设基本规范（试行）

# 前 言

本规范是在“一网三中心两平台”的上海教育信息化发展顶层设计总体框架基础上，根据2014年市委2号课题《推进本市城乡发展一体化》、《关于推动新型城镇化建设促进本市城乡发展一体化若干意见》（沪委发〔2015〕2号）等文件要求起草。

# 1范围

本规范规定了上海市城乡发展一体化进程中，中小学信息化环境建设的总体要求，同时对信息化基础设施（布线系统、有线网络、无线网络、网络中心、广播系统和安防系统）、信息化教学办公环境（普通教室、专用教室、数字学习中心、办公场所）、信息化应用和信息化教学资源、信息化环境管理与安全做出明确规定。

本规范适用于上海市中小学信息化环境建设。

# 2规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- 教育管理信息化建设与应用指南,教育部教育信息化推进办公室和教育部教育管理信息中心，2014

- GB/T 22239-2008 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求

- 数字校园示范校建设指南（试行），中央电化教育馆，2012

- 数字校园示范校建设参考指标，中央电化教育馆，2013

- GB 50311-2007 综合布线系统工程设计规范（附条文说明）

- GB 50312-2007 综合布线系统工程验收规范（附条文说明）

- GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范（附条文说明）

- GB 50343-2004 建筑物电子信息系统防雷技术规范（附条文说明）

- GA 173-2002 计算机信息系统防雷保安器

- GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范

- JY/T 0373-2004 教学用液晶投影机

- JY/T 0363-2002 视频展示台

- JY/T 0383-2007 多媒体设备集中控制系统

# 3术语与定义

## 3.1信息化环境

信息化环境是指基于计算机和网络通信技术构建的中小学教学、办公与学习环境及其运行所需的人员保障、管理制度与安全规范等。基于信息化环境能够实现师生之间以及生生之间、师生与资源之间不受时空限制的互动，促进学校教育现代化发展。信息化环境主要包括基础设施、教学办公环境、应用与教学资源以及管理和安全等。

## 3.2信息化基础设施

信息化基础设施是指集成的、覆盖整个中小学校园的信息设施总和，主要包括校园网布线系统、有线网络、无线网络、网络中心、广播系统、安防系统等。

## 3.3数字学习中心

数字学习中心是指新建或在传统计算机教室基础上建成的集计算机教室、电子阅览室和数字语音教室为一体的综合类学习中心，该教室配备教师机（或者配备专用服务器）和学生机终端，通过计算机网络技术和教学应用软件，实现数字化环境下创新教学模式的探究实践以及开放式多功能数字化教与学应用。

## 3.4数字终端

数字终端是指最终用户使用的能够接入有线或无线网络的各种数字电子设备，它是实现信息化教育教学应用的最直接手段与工具，主要包括台式计算机、无盘终端电脑、便携式笔记本、平板电脑和其他移动数字显示设备等。

## 3.5信息化教学资源

信息化教学资源（以下简称教学资源），是指在教学过程中所需的各种多媒体素材、课件、课程、网络数据库等，应用信息化教学资源可以提高课堂教学质量，优化教与学活动流程、促进学生信息素养与自主学习能力的培养。

# 4总体要求

上海市城乡发展一体化中小学信息化环境建设的总体要求如图1所示。

图1 中小学信息化环境建设总体要求

总体要求主要包含信息化基础设施（布线系统、有线网络、无线网络、网络中心、广播系统、安防系统等）、信息化教学办公环境（普通教室、专用教室、数字学习中心、办公场所等）、信息化应用和教学资源、信息化环境管理和安全四大方面。其中，信息化基础设施是整个中小学信息化环境建设的基础，本规范从布线系统、有线网络、无线网络、网络中心、广播系统和安防系统等六个主要系统来规范中小学信息化基础设施的建设；信息化教学办公环境是整个学校信息化环境建设的关键，本规范主要从普通教室、专用教室、数字学习中心、办公场所四类功能区的信息化环境来规范校园信息化教学办公环境的建设；信息化应用和教学资源是中小学信息化环境建设的核心，本规范主要从信息化教学应用、管理应用和公共服务应用、信息化教学资源等方面来指导中小学信息化应用和教学资源建设；信息化环境管理与安全是中小学信息化环境建设与应用的保障，本规范主要从统筹规划发展和健全机构设置、建立健全信息化管理制度、做好信息安全技术防范工作、加强运行维护和安全应急保障、以及信息化能力素养提升等方面来确保中小学信息化环境建设的顺利进行和应用的正常开展。

# 5信息化基础设施

## 5.1布线系统

布线系统是构成以网络为基础的应用系统的重要组成部分。中小学校园布线系统应采用结构化布线系统，在综合考虑学校建筑（群）的语音、数据、图像、视频、动画以及各种信息传递需求的基础上进行整体设计与建设，确保可以充分发挥网络设备的性能，并能够为校园信息化应用提供20年甚至更长时间的支持与保障，充分发挥和保护学校投资效益。

中小学校园布线系统应符合GB 50311-2007各项要求，特别注意以下几点：

（1）布线系统中所有的电缆、光缆、信息模块、接插件、配线架、机柜等在其被安装的场所均应容易被识别，线缆布设整齐，布线中的每根电缆、光缆、信息模块、配线架和端点要指定统一的标识符，线缆在两端要有标注；保证维修方便、操作灵活。

（2）采用综合布线系统，包括工作区子系统、水平子系统、管理子系统布线，线路铺设可采用上走线或下走线方式；上走线要采用线路固定架，走线要全部经桥架或PVC线槽；工作区子系统、水平子系统采用超五类或六类非屏蔽双绞线，管理子系统采用RJ45配线架及光纤终端盒，统一管理；强电、弱电单独走线，彼此尽量不要交叉。

（3）楼宇间布线应采取光缆互连，光缆必须采取管道布线，管道内不得留有接口，光缆在每个入孔外应挂光缆标识牌；室外光缆护套厚度≥2.0mm；光缆进楼接头处应有预留长度，一般为10-15m；设计时，每6芯光缆需预留2芯备份光纤；光纤接续损耗应符合设计要求，光纤双向熔接衰减（OTDR 测量）平均值应≤0.08dB/芯。

（4）无线访问接入点（AP）布线标准采用超五类或六类线系统标准，AP部署点布放双绞线长度超过100米时，应采用光纤方式为AP提供接入。

（5）校园网络布线系统验收应遵循GB 50312-2007，确保各类文档齐全。

## 5.2有线网络

有线网络是采用同轴电缆、双绞线和光纤来连接的计算机网络。中小学校园网主要采用双绞线和光纤，可根据校园规模分为小、中、大型校园网，小型校园网是指以一栋教学楼为主、学生人数较少的中小学校园网络；中型校园网是指以多栋教学楼为主、学生人数具有一定规模的中小学校园网络；大型校园网是指以多个校区为主、学生人数较多的中小学校园网络。

校园有线网络要求应符合表1。

表1  校园有线网络要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 校园网类型 | 校园有线网络应支持基于IP网络的应用系统整合，实现多网合一。中小型校园网络可采用千兆以太网，大型校园网络可采用万兆以太网。 |
| 2 | 网络拓扑 | 一般可采用星形拓扑结构，小型校园网络可采用二层架构（核心层、接入层），中大型校园网络采用三层架构（核心层、汇聚层、接入层）。 |
| 3 | 接入带宽 | 校园网通过区（县）或直接接入上海教育城域网，接入带宽应为1Gbps以上。 |
| 4 | 网络协议 | 校园网路由协议应使用直连路由协议、静态路由协议或者OSPF协议等。 |
| 5 | 信息插座分布 | 普通教室、专用教室、数字学习中心等教学场所和办公场所都应具有网络信息点，网络信息点的数量要求不低于表2的要求。 |

表2  网络信息点数量要求

| 序号 | 场所 | 信息点数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通教室 | *（至少2个） |
| 2 | 专用教室 | * |
| 3 | 数字学习中心 | * |
| 4 | 网络控制室 | * |
| 5 | 教师办公室 | 人均1个，并备有足够数量的冗余端口 |
| 6 | 行政办公室 | 人均1个，并备有足够数量的冗余端口 |
| 7 | 广播社团办公室 | 人均1个，并备有足够数量的冗余端口 |
| 8 | 会议接待室 | * |
| 9 | 德育展览室 | 1 |
| 10 | 卫生保健室 | 1 |
| 11 | 总务仓库 | 1 |
| 12 | 维修管理室 | 1 |
| 13 | 传达值宿室 | 2 |
| 注：其中“*”代表根据实际需要进行配置。 |

## 5.3无线网络

无线网络是采用无线通信技术实现的网络。中小学无线网络应能实现各种数字终端接入校园网络，快速访问区（县）校校通或上海教育城域网，并访问因特网，以支持教育、教学和家校沟通等活动，特别是基于移动终端的各类应用。

校园无线网络要求应符合表3。

表3  校园无线网络要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统 架构 | 应满足可管理、安全、QoS、漫游等功能要求，有条件的学校可配备无线访问控制器AC，实现对学校内所有无线访问接入点AP的管控，可以进行选择性地关闭无线网络，并应留有适当的扩展空间。 |
| 2 | AC/AP | AC的配置要求可参考表4；AP数量根据场地面积、可能并发的无线终端数进行合理设置，配置要求可参考表5，室内区域满足95%区域接收信号强度≥-70dBm，室外满足95%区域接收信号强度≥-65dBm，每个AP的设计接入终端数宜小于30。 |
| 3 | 网络 协议 | 支持IEEE 802.11ac、IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.3 、IEEE802.3u、802.3af等主流及以上协议，支持IPv6。 |
| 4 | 网络 管理 | 支持无线智能射频管理、智能负载均衡、无线Web Portal认证、802.1x认证、IP带宽控制。 |
| 5 | 覆盖 范围 | 根据无线网络覆盖区域可分为教学覆盖和工作覆盖，教学覆盖范围为覆盖普通教室、专用教室、数字学习中心等教学场所，应保证满足教学需求的接入终端数量，保证并发访问速度；工作覆盖范围为、办公场所以及走廊等公共场所，工作空间内应支持10个以上接入终端。 |
| 6 | 其它 | 不能将室外的无线装备装在室内，室内的无线装备必须通过国家相关强制标准，室外无线装备必须符合防水放雷的相关标准，应装在空旷地方如楼顶等，并应设有围栏等防护措施，做到非专业人员不能靠近。无线网络工程建设完成后，应由环保等相关专业部门进行验收，验收通过后方可投入使用。 |

表4  AC配置参考要求

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口要求 | 10/100/1000M接口≥8个；电口支持POE+供电；千兆SFP接口≥4；可扩展万兆接口≥2。 |
| 2 | 性能 | 无线转发性能≥2Gpps；最大管理AP数量≥90个；可配置SSID数量≥16个；最大用户数量≥1K。 |
| 3 | AP/AC连接协议 | AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑；AP可以自动发现可接入的AC；AP可以自动从AC更新软件版本；AP可以自动从AC下载配置。 |
| 4 | 安全认证 | MAC 地址认证；802.1x认证 （PEAP-MSCHAPv2、PEAP-GTC）；Portal认证；支持有线无线用户使用一套认证平台；支持基于苹果IOS、Android系统的认证客户端，提供截图；支持基于AP的用户接入控制。 |
| 5 | 802.11安全和加密 | 支持多SSID；支持隐藏SSID；支持802.11i标准（含802.1x认证和PSK认证）；支持WPA、WPA2标准。 |
| 6 | AAA | 支持Radius认证服务器；支持本地Portal认证服务器；支持SSID和用户账号的绑定。 |
| 7 | WIDS/WIPS | 支持白名单；支持静态和动态黑名单；支持对无线非法设备的监测和攻击；支持无线防攻击。 |
| 8 | 频谱保护 | 支持频谱分析；支持频谱导航，引导终端自动接入5G频段；支持远程空口分析。 |
| 9 | 网络特性 | 支持静态路由、RIP协议。 |

表5  AP配置参考要求

| 序号 | 功能及技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 工作模式可支持胖/瘦AP两种工作模式，支持802.11 ac/n协议。 |
| 2 | 接入模式 | 同时支持2.4GHz和5GHz双频工作。 |
| 3 | 以太网接口 | ≥1个10/100/1000Mbps（RJ45）。 |
| 4 | 协商速率 | 450Mbps以上。 |
| 5 | MIMO | 支持3×3 MIMO，三条空间流。 |
| 6 | 天线 | 内置硬件智能天线阵列。 |
| 7 | 功耗 | 整机功耗小于15W。 |
| 8 | 工作温度 | -10ºC～60ºC。 |
| 9 | 工作湿度 | 5%～95%（非冷凝）。 |
| 10 | 防护等级 | IP31。 |
| 11 | 供电 | 支持PoE供电；支持本地电源供电。 |
| 12 | IPv6支持 | 支持IPv4/IPv6双协议栈，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 |
| 13 | 管理 | TR-069动态分支管理。 |
| 14 | 安全策略 | 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI；支持wIDS/wIPS；支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP（多SSID）之间的隔离；支持实时频谱防护；PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、802.1X接入。 |
| 15 | 绿色节能 | 支持逐包功率控制；支持动态MIMO省电。 |
| 16 | 服务质量 | 支持802.11e；QoS策略映射，支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略；支持用户数负载均衡；支持流量负载均衡；硬件支持频谱分析；支持无线定位功能。 |

## 5.4网络中心

网络中心至少包括由配备网络、服务器、存储、安全等相关设备的主计算机房以及人员工作间、设备操作间、电力室、储存室等辅助功能区，为设备提供一个安全运行的空间，为从事学校信息化环境管理的工作人员创造良好的工作环境。

校园网络中心要求应符合表6。

表6  校园网络中心要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 网络互联 设备 | 对于小型校园网络，其汇聚层和接入层可合并，根据实际情况配置交换机设备；对于中大型校园网络，核心设备选择中高端三层交换机设备，汇聚设备选择中低端三层交换机设备，接入设备选择上联千兆以上光口，24口或48口的二层可网管交换机。出口设备可选择支持千兆以上带宽的中高端路由器、防火墙、链路负载均衡器等设备。 |
| 2 | 服务器 （选配） | 可配置专用服务器以满足校园网络本地服务及应用功能需求，也可使用区（县）级、市级教育数据中心资源。 |
| 3 | 存储系统 （选配） | 可根据实际应用需求配置存储系统，选择存储区域网络（SAN）、网络连接存储（NAS）或混合模式，推荐使用统筹建设的区（县）级、市级教育数据中心资源。 |
| 4 | 网络安全 设备 | 根据安全需求配置网络防火墙、入侵检测系统（或入侵防御系统）、病毒防护系统、WEB 应用防火墙等安全设备。 |
| 5 | 系统软件 | 根据应用和服务的需求及人员队伍的技术现状选择安装适合的正版操作系统（Unix、Linux和Windows）和数据库系统。 |
| 6 | 日志记录 | 校园网出口位置设置NAT设备及配套的NAT日志记录和查询系统，并保存至少60天的NAT日志。 |
| 7 | 机房环境 系统 | 配备机房环境监控，能够实时监控中心机房的温湿度及UPS运行状态，故障时可以通过短信报警。 |
| 8 | 电源系统 | 校园网供电应采用市电供电与UPS（不间断供电系统）结合方式，其中服务器、交换机等关键设备应能提供不少于15分钟的UPS供电。 |
| 9 | 防雷、防静 电及接地 系统 | 网络及互联网设备应具有防直击雷和感应雷以及地电位升的装置，机房防雷设计应符合GB 50057-2010；网络系统的防雷和接地线应符合GB 50343-2004第3-8章；计算机系统的交流供电电源和直流供电电源以及通道应安装防雷保安器；防雷保安器应符合GA 173-2002；机房应有可靠的保护接地线，接地电阻应不大于4Ω。 |
| 10 | 消防系统 | 机房应使用阻燃材料；应配备感烟探测器和报警系统；必须配置固定灭火装置，并按精密贵重电子仪器选用灭火剂（应选配卤代烷灭火器或者应该包含气体自动灭火装置）。 |
| 11 | 其他要求 | 其他要求应参照符合GB 50174-2008的B级机房，至少不低于C级机房。 |

## 5.5广播系统

校园广播系统要求应符合表7。

表7  校园广播系统要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 覆盖范围 | 应配备IP网络数字广播系统，覆盖校园内所有区域，普通教室、专用教室、数字学习中心、教师办公室、管理用房、走廊、宿舍、大厅和餐厅等应设置室内扬声器；校内道路、操场、绿地和其他活动场所应设置室外扬声器。 |
| 2 | 功能 | 支持自动播放、循环播放、多种文件格式播放、临时广播、分区控制广播等。 |
| 3 | 广播扬声器 | 室内扬声器要求办公室1W-2W，教室、走廊、门厅及公共场所5W-10W，扬声器的声压级应比环境噪声大10dB-15dB；室外扬声器要求防水防尘，音柱式或草坪音箱，30W-80W。 |
| 4 | 功率放大器 | 具备数字音频解码、音频信号输出、双向语音对讲、点播等功能。 |
| 5 | 管理和控制设备 | 应配备控制台及机柜、IP网络广播控制重心、分控中心、调音台、不间断电源等。 |
| 6 | 信号源设备 | 应配备无线话筒、有线话筒、立体声收录设备、计算机音源等。 |

## 5.6安防系统

校园安防系统应根据国家教育和公安部门的规定和行业标准，充分运用监控、防盗、电子巡查等科技手段，对校园重点要害部位进行技术防范，使校园安全管理实现人防、物防和技防相结合的安全防范体系。

校园安防系统要求应符合表8。

表8  校园安防系统要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 视频安防监控系统 | 主要包括摄像机、处理/控制/管理设备、存储记录设备、显示设备、传输线路和设备等。 |
| 2 | 入侵报警系统 | 主要包括入侵探测器、紧急报警装置、处理/控制/管理设备、显示/记录设备、传输线路和设备等。 |
| 3 | 电子巡查系统 | 可采用离线式电子巡查系统或在线式电子巡查系统。 |
| 4 | 出入口控制系统 | 主要包括识读部分、传输部分、管理（控制）部分、执行部分以及相应的系统软件等。 |

# 6信息化教学办公环境

## 6.1普通教室

普通教室信息化教学环境是通过在传统黑板书写教室中增配计算机、投影机（或电子白板、大屏幕电视）、数字视频展示台、多媒体中央控制器、音响等多媒体设备和网络接入而形成的信息化教学环境。普通教室多媒体化能够优化传统教学模式，通过多媒体信息传播手段使教学内容更丰富、更生动，在扩大信息量的同时提高知识交流的表现力、互动性与展示性。

普通教室信息化环境配置包括多媒体设备、网络接口、无线覆盖、广播终端等，其要求应符合表9。

表9  普通教室信息化环境要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师端 | 应配备多媒体讲台、中央控制器、教师计算机、视频信息输出设备、音频信息输出扩声设备、实物展台、系统软件等。 |
| 2 | 学生端 | 学生端设备配备应根据教师课堂互动教学需要进行配备，可选台式计算机、便携式笔记本电脑、平板电脑等。 |
| 3 | 网络接口 | 每间普通教室应具有至少2个网络接口，可按实际需求增加配置。 |
| 4 | 无线覆盖 | 每间普通教室实现无线网络覆盖。 |
| 5 | 广播终端 | 每间普通教室应配有校园广播终端。 |

教师端和学生端台式计算机基本配置可参考表10，移动数字终端可参考相关性能指标根据实际需求配置。

表10  计算机终端配置参考要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师端 | CPU主频4核2G以上；内存4G以上；硬盘500G以上；显示器17英寸以上；独立显卡，显存512M以上；声卡支持设备线路输入，双声道输出以上；网卡支持10/100/1000M自适应网络通讯；根据实际需求确定电源，支持采用低能耗电源；根据实际需求增加扩展卡。 |
| 2 | 学生端 | CPU主频4核1.8G以上；内存2G以上；显示器17英寸以上；显存256M以上，能够流畅显示视频；两路输入，双声道输出；支持10/100/1000M自适应网络通讯；根据实际耗电来定电源，支持采用低能耗电源；根据实际需要可增加扩展卡。 |

多媒体教室根据显示输出方式的不同分为投影机型多媒体教室、电视型多媒体教室和电子白板型多媒体教室，投影机型多媒体教室装备要求可参考表11；电视型多媒体教室装备要求可参考表12；电子白板型多媒体教室装备要求可参考表13。

表11  投影机型多媒体设备参考要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 可参考表10教师端计算机要求。 |
| 2 | 液晶投影机 | 显示方式LCD/DLP；亮度（流明）≥3000；光输出均匀性≥90%；颜色均匀度≥98%；分辨率1280×800（4：3）以上；16.7M真彩；最大投影尺寸不小于254cm（100英寸）；投影距离1m-10m；灯泡寿命≥3000h（标准）；断电保护功能；3C安全认证；其余应符合JY/T 0373-2004中第4章。 |
| 3 | 有源音箱 | 频响达到80Hz-15kHz，信噪比不劣于75dB，功率10W。 |
| 4 | 电动幕布 | 漫反射银幕，光学变焦≥12倍；通过3C安全认证；其余应符合JY/T 0363-2002第5章。 |
| 5 | 视频展示台 | 玻璃镜片组，光学变焦≥12倍；通过3C安全认证；其余应符合JY/T 0363-2002第5章。 |
| 6 | 多媒体中央控制器 | USB接口；其余应符合JY/T 0383-2007第4章。 |
| 7 | 软件 | 配备各类正版软件，如操作系统，办公软件、杀毒软件、课件制作软件、课堂教学互动软件等。 |

表12 电视型多媒体设备参考要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 可参考表10教师端计算机要求。 |
| 2 | 平板电视 | 液晶电视；尺寸≥1651mm（65英寸）；HDMI输入≥1，支持1920×1080p（16：9）；16.7M真彩；遥控接收距离≥8m；附件及安装支架，3C安全认证。 |
| 3 | 交互 | 应实现手写交互功能，以满足日常课堂教学需要为准。 |
| 4 | 视频展示台 | 玻璃镜片组，光学变焦≥12倍；通过3C安全认证；其余应符合JY/T 0363-2002第5章。 |
| 5 | 多媒体中央控制器 | USB接口；其余应符合JY/T 0383-2007第4章。 |
| 6 | 软件 | 配备各类正版软件，如操作系统，办公软件、杀毒软件、课件制作软件、课堂教学互动软件等。 |

表13  电子白板型多媒体设备参考要求

| 序号 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 可参考表10教师端计算机要求。 |
| 2 | 超短液晶投影机 | LCD透射式液晶板；亮度≥2500lm；光输出均匀性≥90%；颜色均匀度≥98%；分辨率1280*800（4：3）以上；16.7M真彩；最大投影尺寸大于等于254cm（100英寸）；投影距离1m-10m；灯泡寿命≥2500h（标准）；断电保护功能；3C安全认证；附件及遥控器；安装支架；其余应符合JY/T 0373-2004中第4章。 |
| 3 | 电子白板及附件 | 不小于2030mm（80英吋），附件及安装支架；配套专业软件：具有手书文字识别、播放和屏幕录制等功能，提供学科工具（符号、公式等）。 |
| 4 | 有源音箱 | 频响达到80Hz-15kHz，信噪比不劣于75dB，功率10W。 |
| 5 | 视频展示台 | 玻璃镜片组，光学变焦≥12倍；通过3C安全认证；其余应符合JY/T 0363-2002第5章。 |
| 6 | 多媒体中央控制器 | USB接口；其余应符合JY/T 0383-2007第4章。 |
| 7 | 软件 | 配备各类正版软件，如操作系统，办公软件、杀毒软件、课件制作软件、课堂教学互动软件等。 |

## 6.2专用教室

专用教室是为了培养学生某一方面能力而专门建立的教室，其信息化环境建设是指通过增配计算机、投影机（或电子白板、大屏幕电视）、数字视频展示台、多媒体中央控制器、音响等多媒体设备和网络接入而形成的专用信息化教学环境。能为学生全方面能力的培养提供有利条件，实现学生个性化发展。专用教室主要有实验室（物理、化学、生物）、科学实验室（小学、初中）、仪器标本准备室、劳动技术教室、心理咨询室、音乐教室、美术教室、形体教室、书法教室等类型。

专用教室信息化环境配置主要包括多媒体设备、网络接口、无线覆盖，广播终端等，应符合表14。

表14  专用教室信息化环境要求

| 序号 | 项目 | 装备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体设备 | 投影机型多媒体设备装备要求可参考表11；电视型多媒体设备装备要求可参考表12；电子白板型多媒体设备装备要求可参考表13。 |
| 2 | 学生终端 | 学生终端（台式计算机、便携式笔记本电脑、平板电脑）配备应以满足教学实际需求为依据，台式计算机配置可参考表10。 |
| 3 | 网络接口 | 每间专用教室应根据需要配备足够的100Mbps及以上的网络接口。 |
| 4 | 无线覆盖 | 每间专用教室实现无线网络覆盖。 |
| 5 | 广播终端 | 每间专用教室应配有校园广播终端。 |

录播教室作为一种重要类型的专用教室，是通过增加录制和播出设备的多媒体教室，能够方便地实现对授课电脑屏幕信号、授课教师、师生互动场景以及教师板书等进行全方位、立体化的录制、编辑、点播和直播，形成多媒体教学课件的积累，促进校本资源的建设，有效支持课后教研分析以提升教师教学改进，并方便学生课后复习以及资源共享。录播教室建设要求如下：

（1）录播教室录制的课堂教学，应支持视频流媒体和三分屏格式；

（2）录播教室应支持网络实时直播及录像存储；

（3）录播教室录制的课程应画面清晰、流畅；

（4）录播设备的主要技术指标应满足远程教学和微格教学的实际需求，属于同类产品的主流配置，具有良好的售后服务体系；

（5）录播教室的施工、布线要符合国家和行业相关标准。

## 6.3数字学习中心

作为集计算机教室、电子阅览室和数字语音教室为一体的综合类学习中心，数字学习中心应配备的信息化装备有教师端、学生端、网络接口、无线覆盖、广播终端以及专用服务器设备等，其要求应符合表15。

表15  数字学习中心信息化环境要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师端 | 教师端主要包括电子讲台和多媒体设备等，其配备要求可参考表16。 |
| 2 | 学生端 | 学生端主要包括学生终端和电子课桌，其配备要求可参考表16。 |
| 3 | 教室网络 | 千兆局域网，并设定外网网关。 |
| 4 | 网络接口 | 墙面网络接口不少于2个，地面网络接口数量根据终端设备数量确定。 |
| 5 | 无线覆盖 | 数字学习中心应实现无线网络覆盖。 |
| 6 | 广播终端 | 数字学习中心应配有校园广播终端。 |
| 7 | 专用服务器 | 为电子阅览、数字语音、各类教学模式等应用提供服务，包括个人资源空间存储服务器、应用服务器等，也可将设备集中于网络中心或利用区（县）级、市教育数据中心资源，其具体要求可参考表16。 |

表16  数字学习中心设备参考要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 个人资源空间存储服务器 | CPU速率2G以上，缓存10M以上；前端总线1333Mhz以上；内存16G以上；硬盘1T以上；支持RAID0、RAID1、RAID5；2个10/100/1000M自适应以太网卡。 |
| 2 | 应用服务器 | CPU速率2G以上，缓存10M以上；前端总线1333Mhz以上；内存16G以上；4个固态硬盘，1个标准硬盘，支持RAID0、RAID1、RAID5；2个10/100/1000M自适应以太网卡。 |
| 3 | 电子讲台 | 也称多媒体讲台，应能将讲台与教师端计算机、多媒体控制系统、视频展台、音频设备、音视频转换器等电子产品集为一体；其中教师端计算机应满足课堂互动教学资源操作、教师与学生屏幕发布与录制等功能，可参考表10。同时可根据需求选配移动数字终端、触摸液晶显示器、电子教鞭、高拍仪、指纹控制等设备。 |
| 4 | 多媒体设备 | 按显示输出方式可分为投影机型、电视型和电子白板型，分别可参考表11、表12、表13。 |
| 5 | 学生终端 | 学生终端（台式计算机、便携式笔记本电脑、平板电脑）配备应以满足教学实际需求为依据，台式计算机配置可参考表10。 |
| 6 | 电子课桌 | 应适合学生终端电脑的安装，可选配电动桌面嵌入式可收纳键盘、鼠标、显示器，配备可识别学生身份的设备等。 |
| 7 | 教室交换机 | 千兆以太网交换机，并可通过校园网访问区（县）校校通网、上海教育城域网及因特网。 |
| 10 | 配套软件 | 配备各类所需正版软件，如个人身份认证与数据管理软件、虚拟操作系统软件、教学互动软件、个人网络空间学习管理软件、数字语音软件、电子阅览软件等。 |
| 11 | 其他 | 配备RJ45模块+12V低电压直流供电模块或220V交流供电模块地插、玻化石静电地板等。 |

## 6.4办公场所

办公场所主要包括办公室、会议室等，而信息化办公环境是指为这些办公场所配备终端设备、网络接口、无线覆盖、广播终端等，以满足教师工作需要。信息化办公环境要求应符合表17。

表17 信息化办公环境要求

| 序号 | 项目 | 装备要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 教师终端 | 为教师配备便携式笔记本电脑或者平板电脑等移动数字终端，配比达到1:1。 |
| 3 | 网络接口 | 每间办公室应具有100Mbps及以上的网络接口，教师人均1个，并备有足够数量的冗余端口。 |
| 4 | 无线覆盖 | 每间教师办公室实现无线网络覆盖。 |
| 5 | 广播终端 | 每间教师办公室应配有校园广播终端。 |
| 注：表中“师机比”是指教师人数与“可利用”计算机的比值。“可利用”指该计算机的配置能够满足教学和办公的实际需求。 |

# 7信息化应用和教学资源

## 7.1信息化应用

信息化应用是指教师、学生和管理者利用学校信息化环境设施设备，围绕教育教学目标实现所开展的各项教学与管理活动。信息化应用主要包括教学应用、管理应用和公共服务应用三大类。

中小学信息化应用要求应符合表18。

表18  校园信息化应用要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 管理应用 | 参见教育部《教育管理信息化建设与应用指南》中4.3的4.3.1、4.3.2和4.3.3部分。 |
| 2 | 教学应用 | 支持教师网络备课、师生课堂教学互动、学生个性化学习与学习过程管理、学生个性化学习评估等。 |
| 3 | 公共服务应用 | 支持师生教学信息开放服务（电子邮箱）、师生个人空间（教师不低于500G的空间容量、学生不低于100G的空间容量）、校本公共教学资源和数字图书资源的开放服务以及家长的家校互动服务等。可利用区（县）及市级应用资源。 |

## 7.2信息化教学资源

信息化教学资源建设内容主要包括素材类教学资源、备课类教学资源、课程类资源、专题类教育资源等。

中小学校在建设信息化教学资源应遵循如下要求：

（1）应积极参与市和区县教育教学资源建设，充分利用上海教育资源库等网络资源平台，实现资源共享，避免低水平重复建设。

（2）校本资源应采取“自主开发”与“择优引进”相结合的模式，建立校本资源库。

（3）自主开发应适合教学需要，符合科学性、实用性、专业性，做好分类管理，并逐步开放共享。

（4）引进优质资源应选择使用经国家和上海市教育主管部门审定推荐的教学资源，适合学校现行教材需要，并定期补充、更新和升级。

（5）学校信息化教学资源建设应遵循国家CELTS系列标准中教育资源建设规范（CELTS-41）的要求。

# 8信息化环境管理与安全

## 8.1统筹规划发展，健全机构设置

（1）建立以校长为第一负责人的学校信息化管理体制，统筹学校信息化环境的建设和发展，做好信息化规划并纳入到学校中长期发展规划，确立其在学校教育发展中的战略地位，并落实保障措施。

（2）拥有大型校园网的学校应成立专门的信息化管理机构，如信息技术中心等，拥有中小型校园网的学校须设立信息化管理岗位。

（3）学生人数在1000名以上的学校专职业务管理岗位（不含信息技术教师）数量按1岗/500名学生的标准配备；学生人数在1000名以下的学校专职业务管理岗位（不含信息技术教师）数量至少为1个。人员不足的情况下，可根据需求依托区（县）统一购买外包服务。

## 8.2 建立健全信息化管理制度

（1）建立信息化环境建设与发展的管理责任制度，层层落实责任，做到领导到位、责任到位、措施到位。

（2）针对内部信息技术人员、内部使用人员、服务外包信息技术人员和外部使用人员分别建立与信息化建设、运行和使用相关的人员安全管理制度；

（3）针对校园网络、网络中心（机房）、普通教室、专用教室、数字学习中心、信息化教学资源及各类应用平台，分别建立信息化建设、运行和使用的管理制度；

（4）针对学生终端、教师终端以及打印机等外围设备建立设备管理以及使用相关的管理制度。

## 8.3 做好信息安全技术防范工作

（1）针对相关信息化系统和设备，从物理安全、网络安全、主机（系统）安全、应用安全和数据安全等方面做好技术防范工作。

（2）对于重要的信息系统（或部、市、区级延伸部署到学校的重要信息系统），要依据《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）和《上海市公共信息系统安全测评管理办法》（上海市人民政府令〔2006〕第58号）等相关政策法规，做好风险评估、等保定级、测评整改和教育培训工作。

## 8.4 加强运行维护和安全应急保障

（1）加强运维管理，完善运维规范和流程，组织实施日常运行维护，并形成运维报告。定期开展对相关信息系统和设备的安全检查、评估和加固工作，保障信息化环境的正常运行。技术力量不足的，可根据需求依托区县统一购买外包服务。

（2）完善针对重大事件的应急处置机制。依托区县统筹组织应急救援专家、服务团队、区域性运行监测服务以及相关应急资源。制定应急预案和操作指南，定期开展应急演练，做好应急处置的各项准备工作。

## 8.5 提升信息化能力素养

（1）把信息化能力作为学校管理者领导力的重要组成部分，进一步提高学校管理者的信息化意识，通过信息技术与教育教学的充分融合促进学校发展水平的提升。

（2）根据《教育部关于实施全国中小学教师信息技术应用能力提升工程的意见》（教师〔2013〕13号），做好教师信息技术应用能力培训和测评工作，提升师生信息技术应用水平。

附件4

义务教育学校教师配置及收入标准

为完善义务教育一体化公共服务体系，保障教育公平，优化义务教育学校教师队伍配置，提高城乡每一所学校的办学质量，进一步提升本市基础教育的整体发展水平，特制订本标准。

一、关于教师配置

义务教育学校教师配置不得低于《上海市编制委员会 上海市教育局关于印发<上海市普教系统各级各类学校组织机构及人员编制比例标准（试行）>的通知》（沪编〔1993〕115号）规定的标准，即：小学的师生比为1：20.7（农村学校的师生比不应低于1：18.4）或每班配备3—3.1名教职工；初中的师生比为1：17.6或每班配备4.1—4.3名教职工。

随着二期课改不断深入，小班化教学的推进，教育的内涵不断丰富，学校在课程、教学、社会责任等各方面都发生了深刻的变化，学校和教师相应地承担了更多的任务，因此，区县和学校应根据本区域和学校的实际情况，采取措施，相应增加教师配备。区县教育局应加强指导，同时加强附加编制的统筹管理与调配。

二、关于高级职务教师配置

义务教育学校应按照岗位设置管理有关规定，设置各级教师职务的岗位。区县教育局应加大优质教师的统筹，缩小学校之间的师资队伍水平差距，要确保每所小学都有高级职务教师，每所初中至少有5%的高级职务教师。

三、关于资质

学校应严格按照《中华人民共和国教师法》、《教师资格条例》规定聘用教师。凡在中小学任教的教师，应当具有相应的教师资格。义务教育学校教师的教师资格持证上岗率应达到100%。小学教师，应当具有小学及以上学段的教师资格；初中教师，应当具有初中及以上学段的教师资格。

义务教育学校要优化教师队伍来源，提高入职门槛。凡新招聘的小学教师，应当具备大学专科及以上学历，有条件的学校，应招聘本科及以上学历的应聘者；凡新招聘的初中教师，应当具备本科及以上学历。

四、关于教师培训

义务教育学校要加大教师培训经费投入力度，为教师培训提供足额经费保障，并向农村中小学教师倾斜。要提高教师培训经费使用效益，完善经费管理办法，加强经费监管，确保专款专用。

学校要积极参与教师专业发展学校创建活动，以学校教育教学实践中的真实问题为核心，以问题解决的课程化为目标，以学习、研究、教学改进的整合为路径，通过先进文化营造，提升教师实践智慧和教育境界，培育教师教育能力，推动教师成为终身学习者、学校成为师生共同成长的精神家园，实现学校、教师与学生三者和谐、生动发展。区域中每10所学校中至少有1所市或区级教师专业发展学校。

义务教育学校要落实《上海市中小学（幼儿园）见习教师规范化培训的指导意见（试行）》《上海市教育委员会进一步推进上海市中小学（幼儿园）见习教师规范化培训工作的意见（试行）》的规定，在中小学首次任教的人员必须经过一年的见习教师规范化培训并考核合格。

五、关于教师收入

要保障义务教育学校教师的工资收入，教师工资逐步增长。要采取多项措施，完善农村学校教师激励机制。对农村学校在绩效工资总量上予以倾斜。